附件2

泉州市“5G+专递课堂”试点工作

技术环境装备方案

一、主讲端与接收端设备配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播 主机 | 1 | 台 | 集视频直播、点播、录制、导播、跟踪、互动于一体 |
| 2 | 教师高清 摄像机 | 1 | 台 | 采集教师授课画面 |
| 3 | 学生高清 摄像机 | 1 | 台 | 采集学生上课画面 |
| 4 | 互动录制 面板 | 1 | 套 | 支持一键式远端静音功能、自由组合的多种互动布局模式控制 |
| 5 | 数字音频 处理器 | 1 | 套 | 音频处理及扩音功能，保证音源清晰、纯净 |
| 6 | 吊麦 | 3 | 支 | 录播教室声音采集，稳定的高清晰度和反馈噪声抑制功能 |
| 7 | 音箱 | 1 | 对 | 本地扩音功能 |
| 8 | 无线话筒 | 1 | 套 | 手持式无线麦克风，保证互动音质清晰 |
| 9 | 互动电视 | 1 | 台 | 65寸互动电视，接收端的画面显示 |
| 10 | 教室多媒体设备（教学用） | 1 | 台 | 86寸大屏触控一体机（学校基本已配备） |
| 11 | 流媒体 互动主机 | 1 | 套 | 不同品牌系统之间互联互通功能 |
| 12 | 网络要求 | 录播教室确保和学校局域网保持千兆通讯，单个教室网络带宽（上下行）不低于6M。 |

二、主要设备功能及技术参数

（一）高清摄像机

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 感光芯片 | 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸。 |
| 视频协议 | 网络流传输协议：RTP、RTSP，视频编码：H.264/H.265 |
| 接口 | SDI≥1，RJ45≥1 |
| 像素 | 采用逐行扫描模式，分辨率支持4608*3488功能，有效像素不低于1600万。 |
| 供电 | 支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电。 |
| 其它 | 支持电子云镜功能、图像跟踪功能。 |

（二）高清录播主机

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 架构 | 录播主机采用嵌入式架构设计，采用Linux操作系统，采用≤24V安全电压供电，整机采用无风扇设计。 |
| 接口 | 支持Digital MIC≥3路、Line in≥2路、Line out≥1路，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电，支持≥4路1080P高清视频输入，包括≥2路3G-SDI高清摄像机信号、≥2路HDMI信号。 |
| 互动功能 | 兼容H.323/SIP主流互动协议,在音视频互动时，双向互动在2Mbps带宽下可实现1080P@30FPS、1080P@60FPS的画质，视频清晰、声音可辨。 |
| 导播功能 | 录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对电子云镜摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 |
| 其他 | 视频资源与数据可通过云平台进行展示。 |

（三）流媒体互动主机

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 架构 | 嵌入式一体化设计，集录制、互动、直播于一体； |
| 接口 | SDI ≥1，HDMI ≥2，Line in≥2，Line out≥1 |
| 互动功能 | 互动画质最大支持1920x1080分辨率；支持H.323、SIP协议。 |
| 音频处理 | 支持EQ均衡、AGC自动增益、AEC回声抑制、ANC噪声抑制 |
| 其他 | 工作电压≤DC 24V，支持RTMP，RTSP协议 |

注：如配套建设录播教室，其高清摄像机、高清录播主机、流媒体互动主机均可参照以上有关表要求。